## Slide 1: 第八单元 金属和金属材料 课题1 金属材料
人教版 化学 九年级 下册
第一课时
第一课时
第二课时

## Slide 2
第一课时
几种重要的金属

## Slide 3
点击图片，播放视频
火箭都是由什么材料制成的？

## Slide 4
1. 了解金属材料的发展和利用。
2.了解金属的物理特征，并会合理选用金属材料。
3. 通过对金属物理性质的探究，初步学习“个别→一般→个别”的辩证思维方式。

## Slide 5
金属材料的发展和利用
知识点 1
观察下列图片，总结出金属材料的发展过程。
后母戊鼎是中国目前已发现的最重的青铜器。后母戊鼎含铜84.77％、锡11.64％、铅27.9％，充分显示出商代青铜铸造业的生产规模和技术水平。
试一试
后母戊鼎

## Slide 6
东汉时期的青铜奔马，现已成为我国的旅游标志。
河北沧州铁狮子，铸造于公元953年，距今已有1千余年的历史。

## Slide 7
20世纪，铝和铝合金的应用。

## Slide 8
金属材料的发展经历：青铜器时代 →铁器时代 →铝的利用 →各种功能材料。
目前年产量最高的金属是铁，其次是铝。
金属材料的发展史

## Slide 9
你所知道的金属或金属制品还有哪些？它们各自是用什么材料制成的？
金属材料分哪几类？目前世界上应用广泛的金属材料有哪些？
说一说
归纳总结
金属材料包括纯金属以及它们的合金。应用广泛的金属有：铜、铁、铝等。

## Slide 10
1．2019年全国高铁营业里程已超2.9万公里。下列应用在高铁列车上的材料，不属于金属材料的是 （ ）
A. 不锈钢 B. 玻璃
C. 铝合金 D. 铜线
B

## Slide 11
金属的物理性质
知识点 2
金属材料
的应用广泛

## Slide 12
【想一想】下列金属制品都是利用了金属的哪些物理性质？
有金属光泽
能够导电
能拉成丝
能展成薄片
能够导热
能够弯曲

## Slide 13
共性：
具有 光泽，有导 性，导 性， 性。
个性：
铜是 色，金是 色。
常温下， （金属）是液体的。
金属的导电性、导热性、密度、熔点、硬度等物理性质
差别也较大。
金属
红或紫红
汞
黄
电
热
延展
金属的物理性质

## Slide 14
物理性质 | 物理性质比较
导电性（以银的导电性为100作标准） | 
密度（g·cm-3） | 
熔点(℃) | 
硬度（以金刚石的硬度为10作标准） | 
19.3 11.3 10.5 8.92 7.86 7.14 2.70
金 铅 银 铜 铁 锌 铝
良
优
银 铜 金 铝 锌 铁 铅
大
钨 铁 铜 金 银 铝 锡
100 99 74 61 27 17 7.9
小
3410 1535 1083 1064 962 660 232
铬 铁 银 铜 金 铝 铅
9 4~5 2.5~4 2.5~3 2.5~3 2~2.9 1.5
高
低
大
小

## Slide 15
导电性
延展性
导热性
熔点高
金属光泽
硬度大
连一连

## Slide 16
金属之最
熔点最低的金属──
汞
熔点最高的金属──
钨
密度最小的金属──
锂
密度最大的金属──
锇
硬度最小的金属──
铯
硬度最大的金属──
铬
延性最好的金属──
铂
展性最好的金属──
金
地壳中含量最高的金属元素──
目前世界年产量最高的金属──
导电、导热性最好的金属──
人体中含量最高的金属元素──
资料卡片
铝
铁
钙
银

## Slide 17
铁的硬度大，铅的硬度小。
2.银的导电性比铜好，为什么电线一般用铜制而不用银制？
银的价格比铜的高许多。
3.为什么灯泡里的灯丝用钨制而不用锡制？如果用锡制的话，可能会出现什么情况？
钨的熔点高，锡的熔点低。锡丝熔断。
1.为什么菜刀、镰刀、锤子等用铁制而不用铅制？
讨论

## Slide 18
物质性质
物质用途
决定
原料价格
原料资源是否丰富
是否
美观
是否便利
废料是否易于回收
是否环保
物质用途的主要决定因素及其他影响因素

## Slide 19
2．生活中金属材料得到越来越广泛的应用，下列属于金属共性的是（ ）
A．熔点高 B．良好的导电性
C．硬度大 D．银白色的光泽
B

## Slide 20
例（2018•汉江）在如图台灯所标识的各部件中，不属于金属材料的是（ ）
A．① B．②
C．③ D．④
金属材料的发展和利用
C
0
连接中考
素养考 点 1

## Slide 21
例（2019·常州）铜能被加工成7微米厚的超薄铜箔，说明铜具有良好的（ ）
A．导电性 B．导热性
C．延展性 D．耐酸性
C
连接中考
金属的物理性质
素养考点 2
0

## Slide 22
1. 金属材料在人类活动中已得到广泛的应用。下列性质属于金属共性的是（ ）
A．硬度很大、熔点很高
B．有良好的导电性、传热性
C．有银白色金属光泽
D．常温下是固体
基础巩固题
B

## Slide 23
基础巩固题
2．下列金属中，熔点最低的是（ ）
A. 铜 B. 汞
C. 铝 D. 钨
B

## Slide 24
3. 下列有关“金属之最”描述中，属于金属物理性质的是（ ）
A．钙是人体中含量最多的金属元素
B．铁是世界年产量最高的金属
C．铝是地壳中含量最多的金属
D．银是最好的导电导热金属
D
基础巩固题

## Slide 25
1．科学家发现一种新金属。根据图表信息推测其用途错误的是（ ）
A．用于焊接金属
B．制造航天飞机
C．制外科手术刀
D．用于通讯设备
A
能力提升题
熔点 | 2500
密度 | 3g/cm3
强度 | 与钢相似
导电性 | 良好
导热性 | 良好
抗腐蚀性 | 优异
熔点 | 
密度 | 3g/cm3
强度 | 与钢相似
导电性 | 良好
导热性 | 良好
抗腐蚀性 | 优异

## Slide 26
2. 铁、铝、铜是日常生活中使用最广泛的金属。
（1）上述三种金属中，地壳中含量最多的金属元素是____（填元素符号）。
（2）常温下一些金属的物理性质数据如下表：
分析以上数据，在上表中，密度最大的金属是________；用金属铁制锤子而不用金属铝，原因是________________。
能力提升题
金属单质 | 铜 | 铝 | 锌 | 铁 | 铅
密度/(g·cm－3) | 8.92 | 2.70 | 7.14 | 7.86 | 11.3
熔点/℃ | 1083 | 660 | 419 | 1535 | 328
硬度(以金刚石的硬度为10作标准) | 2.5～3 | 2～2.9 | 2.5 | 4～5 | 1.5
Al
铅
铁的硬度大

## Slide 27
金属发展史
金属材料
共性
金属的物理性质
金属材料包括纯金属以及合金
特性
①常温下都是固体（汞除外）②有金属光泽
③热、电的良导体
④有延展性
①汞是液态;
②铜是紫红色，金是黄色
性质决定用途

## Slide 28
第二课时
合金

## Slide 29
制造飞机的材料中为什么大量使用铝合金而不用纯铝？

## Slide 30
1. 认识合金及其优良性能。
3. 认识合金在生产、生活和社会发展中的作用。
2. 知道生铁和钢等重要合金及合金的广泛应用。

## Slide 31
对合金的认识和判断
知识点 3
纯金属
金属
合金
金属
其他金属或非金属
概念：在金属中加热熔合某些金属或非金属而制得的 具有金属特征的物质称为合金。
Fe3O4、MgO是合金吗？

## Slide 32
金属元素
非金属
元素
纯金属90多种
合金上千种

## Slide 33
（1）铁合金
生铁：
钢：
含碳量为2% ～ 4.3%
含碳量为0.03% ～ 2%
铁合金
碳素钢：
合金钢：
不锈钢
低碳钢、中碳钢、
高碳钢
常见的合金及合金的性质
知识点 4
1.常见的合金
生铁
碳素钢
合金钢

## Slide 34
钢的用途：钢有良好的延展性，机械性能好，用于制造机械和交通工具。
生铁的用途: 生铁硬度大，抗压，性脆，可以铸造成型，是制造机座、管道的重要材料。

## Slide 35
铜合金
黄铜：（含Zn 20% ～36%）
青铜：（含Sn 10% ～30%）
白铜：
含Cu Zn——耐腐蚀，耐磨，可塑性强，硬度较小。
含Cu Sn Pb等——硬而脆，强度大。
含Ni Zn（少量Mn）——制酒具等。
（2）铜合金
黄铜
青铜
白铜

## Slide 36
硬铝： Cu 40%、 Mg 0.5 % 、 Mn 0.5 % 、 Si 7%。
性能：密度小、强度大、抗腐蚀。
合金的成分不同，其性质也不相同；如果改变某一合金元素的含量，合金的性质也会发生改变。
（3）铝合金

## Slide 37
世界上铝的年产量仅次于铁，居第二位。铝有较好的延展性，可制成0.01mm的铝箔，用于包装糖果等；铝的密度小和具有抗腐蚀性等优良性能，铝及其合金在电线电缆工业、飞机、汽车等制造业有广泛的用途。
铝合金的用途

## Slide 38
钛合金与人体有很好的“相容性”，因此可用来制造人造骨。
具有很多优良的性能：如熔点高、密度小、可塑性好、易于加工、机械性能好等。尤其是抗腐蚀性能非常好，远优于不锈钢，因此被广泛用于火箭、导弹、航天飞机、船舶、化工和通讯设备等。
钛金属腕表
（4）钛和钛合金
人造骨
Notes: 38

## Slide 39
用钛-镍形状记忆合金制成的人造卫星天线
合金的形状被改变之后，一旦加热到一定的跃变温度时，它又可以魔术般地变回到原来的形状，人们把具有这种特殊功能的合金称为形状记忆合金。被广泛用于做人造卫星和宇宙飞船的天线，水暖系统、防火门和电路断电的自动控制开关，以及牙齿矫正等医疗材料。
（5）形状记忆合金
点击图片播放
视频
Notes: 39

## Slide 40: 比较黄铜片（铜锌合金）和铜片、焊锡和锡的光泽和颜色；将它们互相刻画，比较它们的硬度。
性质 比较 | 现象 |  |  | 
 | 黄铜 | 铜 | 焊锡 | 锡
光泽和颜色 |  |  |  | 
硬度 |  |  |  | 
结论 |  |  |  | 
暗、黄色
亮、紫红色
暗、
灰白色
亮、银白色
黄铜比铜硬
焊锡比锡硬
一般情况下，合金比其组分纯金属硬度大
2.合金的性质
点击图片播放
实验视频
实验8-1

## Slide 41: 查阅资料，了解焊锡和武德合金(铅、铋、锡和镉组成的合金)的用途。根据下表提供的数据，你能得到什么启示？
 | 纯金属 |  |  |  | 合金 | 
 | 铅 | 镉 | 铋 | 锡 | 焊锡 | 武德合金
熔点/℃ | 327 | 321 | 271 | 232 | 183 | 70
启示 |  |  |  |  |  | 
合金的性能与组成它们的纯金属不同，如合金的熔点一般比其组分金属低
讨论

## Slide 42
合金的硬度一般比各组分金属的大。
多数合金的熔点一般比各组分金属低。
合金的性能一般优于各组分金属。
归纳总结

## Slide 43
例（2019•襄阳）下列物品主要是由合金制成的是（ ）
A．塑料水杯 B．青铜铸像
C．汽车轮胎 D．羊毛大衣
对合金的认识和判断
B
连接中考
素养考点 3

## Slide 44
合金的性质及用途
连接中考
素养考点 4
例（2018•本溪）关于金属及合金的说法错误的是（ ）
A．合金中至少含有两种金属元素
B．生铁和钢是常见的铁合金
C．黄铜的硬度比纯铜的硬度大
D．焊锡的熔点比纯锡的熔点低
A
至少含有一种金属元素

## Slide 45
基础巩固题
1．合金具有许多优良的性能，下列材料不属于合金的是（ ）
A．生铁 B．铝
C．焊锡 D．18K 金
B

## Slide 46
2．我国成功研制出国产“7055合金” 材料，该材料是一种强度和韧性都非常好的新型铝合金。下列关于“7055合金” 说法错误的是（ ）
A．它是一种新型的化合物
B．它具有良好的导电性
C．它的原子间存在空隙
D．“7055合金”抗腐蚀性高于铝
A
基础巩固题

## Slide 47
3．合金优越的性能，能满足许多特殊的用途和高科技的需要。下列有关合金的说法中，不正确的是 （ ）
A. 合金属于金属材料
B. 合金中一定含有金属元素
C. 合金的抗腐蚀性能比其成分金属强
D. 合金的熔点比其成分金属高
D
基础巩固题

## Slide 48
4．合金是重要的金属材料。
（1）下列物质不属于合金的是（ ）
A．青铜 B．锌 C．钢 D．生铁
（2）生铁是常用的合金，生铁属于_____（填“纯净物”或“混合物”）。
（3）黄铜是铜锌合金，将纯铜片和黄铜
片互相刻画（如图所示），纯铜片上留有明
显的划痕，说明__________________________。
B
混合物
黄铜的硬度比纯铜的大
基础巩固题

## Slide 49
能力提升题
1．下列有关金属材料的说法中正确的是（ ）
A．地壳中含量最高的金属元素是铁
B．钢的性能优良，所以钢是纯净的铁
C．多数合金的抗腐蚀性能比组成它们的纯金属更好
D．银的导电性最好，大多数电线都是用银作材料
C

## Slide 50
2．金属、金属材料的性质在很大程度上决定了它们的用途。下列相关说法中不正确的是 （ ）
A.不锈钢抗腐蚀性好，常用于制造医疗器械
B.铁具有良好的导热性，可以用于制造炊具
C.铝合金轻而坚韧，可作汽车、飞机和火箭的材料
D.铅锑合金的熔点较低，电阻较大，常用于制成发热体
D
能力提升题

## Slide 51
能力提升题
3. 工业生产中常将两种金属在同一容器中加热使其熔化，冷凝后得到具有金属特性的熔合物——合金。试根据下表所列金属的熔点和沸点（其他条件均已满足），判断不能制作出的合金是（ ）
K—Na合金
B. K—Fe合金
Na—Al合金
D. Fe—Cu合金
金属 | Na | K | Al | Cu | Fe
熔点/ ℃ | 97.8 | 63.6 | 660 | 1 083 | 1 535
沸点/ ℃ | 883 | 774 | 2 200 | 2 595 | 2 750
B

## Slide 52
概念
合金
用途
由一种金属跟其他金属或非金属熔合形成的有金属特性的物质
种类
性能
（1）合金的硬度大于组成它的纯金属
（2）合金的熔点低于组成它的纯金属
（3）合金的抗腐蚀能力优于纯金属
铁合金
铝合金
钛合金

## Slide 53
作业
内容
教材作业
完成课后“练习与应用”题目
自主安排
配套练习册练习题

## Slide 54
七彩课堂 伴你成长